## Slide 1
Diseño e implementación
de una pila TCP/IP
para ordenadores
InterNestor Suite
InterNestor Suite
Diseño e implementación
de una pila TCP/IP
para ordenadores
Desarrollado por Néstor Soriano Vilchez
Dirigido por Juan José Alins Delgado
E.T.S.E.T.B., Diciembre 2002

## Slide 2: Contenido
1) ¿Qué es el MSX?
2) Motivación de InterNestor Suite
3) Limitaciones y decisiones de diseño
4) NestorMan: el gestor de memoria
5) Estructura de InterNestor Suite
6) El módulo RS-232
7) El módulo PPP
8) El módulo IP
9) El módulo TCP
10) Nivel de aplicación: aplicaciones realizadas
11) Conclusión y planes de futuro

## Slide 3: MSX = Machines with Software eXchangeability
Estándar de ordenadores domésticos fabricado entre 1983 y 1994
Definido por un conjunto de especificaciones normalizadas, que debían seguir todos los fabricantes
Basados en el microprocesador Z80

## Slide 4: Contenido
1) ¿Qué es el MSX?
2) Motivación de InterNestor Suite
3) Limitaciones y decisiones de diseño
4) NestorMan: el gestor de memoria
5) Estructura de InterNestor Suite
6) El módulo RS-232
7) El módulo PPP
8) El módulo IP
9) El módulo TCP
10) Nivel de aplicación: aplicaciones realizadas
11) Conclusión y planes de futuro

## Slide 5: Motivación de InterNestor Suite
Importante base de usuarios activos de MSX existente
Única pila TCP/IP existente para MSX: la incorporada en el kernel de UZIX (UNIX para MSX)
  SO muy reciente
  Poco amigable
  Sin un buen entorno de desarrollo
Necesidad de una pila TCP/IP para MSX-DOS

## Slide 6: Contenido
1) ¿Qué es el MSX?
2) Motivación de InterNestor Suite
3) Limitaciones y decisiones de diseño
4) NestorMan: el gestor de memoria
5) Estructura de InterNestor Suite
6) El módulo RS-232
7) El módulo PPP
8) El módulo IP
9) El módulo TCP
10) Nivel de aplicación: aplicaciones realizadas
11) Conclusión y planes de futuro

## Slide 7: Limitaciones y decisiones de diseño 1 - 2
Ausencia de proyectos similares
  Desarrollo partiendo de cero
  Consulta de RFCs únicamente
Procesador lento y ausencia de buenos compiladores
  Programación en ensamblador
  Uso de Compass (entorno integrado de desarrollo en ensamblador)
Ausencia de multitarea en MSX-DOS
  Simulación de multitarea mediante el uso de las interrupciones generadas por el reloj del ordenador

## Slide 8: Limitaciones y decisiones de diseño 1 - 2
División física de la memoria en segmentos de 16K
  División del código de la pila en módulos independientes, cada uno residente en un segmento (arquitectura OSI)
Gestión de memoria en MSX-DOS: reserva de segmentos completos
  Necesidad de un sistema global de gestión de memoria dinámica y colas de datos
  Desarrollo de NestorMan, gestor de memoria independiente de InterNestor Suite

## Slide 9: Contenido
1) ¿Qué es el MSX?
2) Motivación de InterNestor Suite
3) Limitaciones y decisiones de diseño
4) NestorMan: el gestor de memoria
5) Estructura de InterNestor Suite
6) El módulo RS-232
7) El módulo PPP
8) El módulo IP
9) El módulo TCP
10) Nivel de aplicación: aplicaciones realizadas
11) Conclusión y planes de futuro

## Slide 10: NestorMan: el gestor de memoria 1 - 2 - 3 - 4
Gestor de memoria dinámica residente
  Funciona como una extensión del DOS
  Puede ser usado por cualquier programa
Funcionalidad:
  1) Reserva dinámica de bloques de memoria
  2) Creación y gestión de listas doblemente encadenadas
  3) Funcionalidad especial para InterNestor Suite

## Slide 11: NestorMan: el gestor de memoria 1 - 2 - 3 - 4
Reserva de memoria dinámica
  Reserva de bloques de hasta 16K sobre segmentos
  Petición automática de segmentos nuevos al DOS
  Uso de un sistema de clusterización similar al sistema de archivos FAT
    Partición de los segmentos en clusters de 8 bytes
    Uso de una tabla en cada segmento indicando qué clusters están ocupados

## Slide 12: NestorMan: el gestor de memoria 1 - 2 - 3 - 4
Mecanismo de listas doblemente encadenadas
  Se reservan bloques de memoria dinámica a los que se añaden punteros a los elementos anterior y siguiente
  Es posible insertar/extraer elementos en/de cualquier posición de la lista

## Slide 13: NestorMan: el gestor de memoria 1 - 2 - 3 - 4
Funcionalidad especial para InterNestor Suite
  Reserva de cuatro segmentos para los módulos de código de InterNestor Suite
  Ejecución del código de InterNestor Suite en cada interrupción del reloj

## Slide 14: Contenido
1) ¿Qué es el MSX?
2) Motivación de InterNestor Suite
3) Limitaciones y decisiones de diseño
4) NestorMan: el gestor de memoria
5) Estructura de InterNestor Suite
6) El módulo RS-232
7) El módulo PPP
8) El módulo IP
9) El módulo TCP
10) Nivel de aplicación: aplicaciones realizadas
11) Conclusión y planes de futuro

## Slide 15: Estructura de InterNestor Suite 1 - 2 - 3
Cuatro módulos de código independientes pero intercomunicados entre sí mediante:
  1) Conjunto de rutinas accesibles a través de una tabla de salto
  2) Constantes y variables
  3) Colas (listas de NestorMan) para el intercambio de paquetes de datos
Para cada módulo se normaliza su función y sus puntos de comunicación pero no su comportamiento exacto
  Posibilidad de desarrollar nuevos módulos en el futuro que reemplacen a los existentes

## Slide 16: Estructura de InterNestor Suite 1 - 2 - 3
1) Módulo de acceso al medio físico
  Desarrollado: módulo RS-232
2) Módulo de nivel de enlace
  Desarrollado: módulo PPP
3) Módulo de nivel de red
  Desarrollado: módulo IP
4) Módulo de nivel de transporte
  Desarrollado: módulo TCP
Uso de un programa externo para instalar e inicializar los módulos

## Slide 17: Estructura de InterNestor Suite 1 - 2 - 3
Ejecución en secuencia en cada interrupción del reloj (1 - 2 - 3 - 4)
En cada ejecución, cada módulo procesa un paquete de entrada y uno de salida
Interacción con las aplicaciones por medio de rutinas y colas

## Slide 18: Contenido
1) ¿Qué es el MSX?
2) Motivación de InterNestor Suite
3) Limitaciones y decisiones de diseño
4) NestorMan: el gestor de memoria
5) Estructura de InterNestor Suite
6) El módulo RS-232
7) El módulo PPP
8) El módulo IP
9) El módulo TCP
10) Nivel de aplicación: aplicaciones realizadas
11) Conclusión y planes de futuro

## Slide 19: El módulo RS-232
Se basa en un driver fossil residente independiente
Recoge paquetes salientes generados por el módulo de nivel 2, y los envía byte por byte al puerto RS-232
  Si el puerto deja de estar disponible, deja el paquete pendiente y finaliza la ejecución para evitar bloqueos
Recoge bytes entrantes del RS-232 y los almacena en un bufer interno hasta que son consumidos

## Slide 20: Contenido
1) ¿Qué es el MSX?
2) Motivación de InterNestor Suite
3) Limitaciones y decisiones de diseño
4) NestorMan: el gestor de memoria
5) Estructura de InterNestor Suite
6) El módulo RS-232
7) El módulo PPP
8) El módulo IP
9) El módulo TCP
10) Nivel de aplicación: aplicaciones realizadas
11) Conclusión y planes de futuro

## Slide 21: El protocolo PPP
Conjunto de protocolos para el establecimiento de una conexión a nivel de enlace
La apertura de la conexión es disparada por el usuario
Fases de una conexión:
  1) Negociación de los parámetros del enlace (LCP)
  2) Autentificación (PAP o CHAP)
  3) Negociación de los protocolos de red a usar y sus parámetros (IPCP para protocolo IP)

## Slide 22: El módulo PPP 1 - 2
Se encarga de establecer una conexión con el ISP (LCP - autentificación - IPCP)
Recoge paquetes salientes generados por el módulo de nivel 3 (IP), les añade encapsulado HDLC y los envía al módulo de nivel 1
Recoge bytes entrantes del módulo de nivel 1, los transforma en paquetes HDLC - IP, y los envía a al módulo de nivel 3 (IP)
  Filtra los paquetes incorrectos (FCS inválido, etc)

## Slide 23: El módulo PPP 1 - 2
Todos los parámetros de conexión son configurables
  Método: modificación de constantes de configuración antes de abrir la conexión
  Método de cara al usuario final: uso de un fichero de configuración para el programa de conexión
  Se da ventaja al otro extremo en caso de discordancia
Rutinas accesibles al usuario / otros módulos:
  Apertura/cierre de una conexión
  Obtención del estado de la conexión/direcciones IP
  Obtención de la dirección base de las constantes de configuración

## Slide 24: Contenido
1) ¿Qué es el MSX?
2) Motivación de InterNestor Suite
3) Limitaciones y decisiones de diseño
4) NestorMan: el gestor de memoria
5) Estructura de InterNestor Suite
6) El módulo RS-232
7) El módulo PPP
8) El módulo IP
9) El módulo TCP
10) Nivel de aplicación: aplicaciones realizadas
11) Conclusión y planes de futuro

## Slide 25: El protocolo IP
No es fiable en cuanto a llegada e integridad de datos
Proporciona direccionamiento y fragmentación

## Slide 26: El módulo IP 1 - 2 - 3 - 4
Comprueba que los paquetes entrantes son correctos y los encola adecuadamente
  Uso de una cola de paquetes entrantes para cada protocolo existente (códigos de protocolo 1 a 254)
  El usuario o el módulo de nivel 4 han de crear explícitamente la cola para el protocolo deseado
  Si llegan paquetes para un protocolo de transporte cuya cola no ha sido creada, se devuelve un mensaje ICMP “Protocol Unreachable”
Añade una cabecera IP a los paquetes salientes y los envía al módulo de nivel 2
  Todos los parámetros de la cabecera (protocolo, TTL, opciones IP, ToS) pueden ser establecidos individualmente para cada datagrama saliente

## Slide 27: El módulo IP 1 - 2 - 3 - 4
Incorpora un resolver (conversor de nombres de servidor a direcciones IP mediante consultas a DNS)
  Consulta y obtención de resultados por medio de rutinas no bloqueantes
  Acepta direcciones IP directas como nombre de servidor
  Las direcciones IP de los DNS se preguntan al módulo de nivel 2
Soporte limitado para mensajes ICMP
  Los mensajes de error se encolan directamente en la cola del protocolo asociado, si existe
  Los mensajes informativos se encolan en la cola del protocolo ICMP (p. Ej.: respuesta de eco para PING)
  Los mensajes desconocidos son ignorados

## Slide 28: El módulo IP 1 - 2 - 3 - 4
Diseñado para usar el MSX como terminal
  Una sola dirección IP local
  Sin mecanismos de enrutamiento ni redireccionamiento (los paquetes con dirección de destino inválida se ignoran)
Rutinas accesibles al usuario / otros módulos:
  Obtención de los identificadores de las colas para paquetes entrantes y salientes
  Creación/destrucción de colas de paquetes entrantes para protocolos específicos
  Consulta al resolver y obtención del resultado

## Slide 29: El módulo IP 1 - 2 - 3 - 4
Otras características:
  Reensamblaje de datagramas fragmentados (algoritmo de Clark)
  Respuesta automática a los mensajes ICMP de eco (desactivable)
  Reconocimiento las direcciones 127.x.x.x como loopback
  Soporte limitado para opciones IP (las opciones son transportadas pero no procesadas)
  Soporte para máscara de subred (no usable actualmente)

## Slide 30: Contenido
1) ¿Qué es el MSX?
2) Motivación de InterNestor Suite
3) Limitaciones y decisiones de diseño
4) NestorMan: el gestor de memoria
5) Estructura de InterNestor Suite
6) El módulo RS-232
7) El módulo PPP
8) El módulo IP
9) El módulo TCP
10) Nivel de aplicación: aplicaciones realizadas
11) Conclusión y planes de futuro

## Slide 31: El protocolo TCP
Orientado a conexión - uso de puertos
Fiable: garantiza la llegada de los datos en orden y en buen estado

## Slide 32: El módulo TCP 1 - 2 - 3
Características TCP implementadas:
  Autómata básico según RFC793, con las correcciones de RFC1122
  Conexiones activas / pasivas completas / pasivas con el socket remoto sin especificar
  Envío de datos urgentes y PUSH
  Algoritmos Fast Retransmit / Fast Recovery, Slow Start / Congestion Avoidance, Delayed ACK, Nagle, Silly Window Syndrome avoidance
  Cálculo dinámico del intervalo de retransmisión
  Comprobación de ventana cero
  Servidor de eco implementado en el puerto 7 (desactivable)

## Slide 33: El módulo TCP 1 - 2 - 3
Limitaciones:
  Ocho conexiones abiertas simultáneamente como máximo
  Ignora los mensajes ICMP entrantes, no los genera salientes
  Sin notificaciones asíncronas de datos urgentes entrantes (notificación síncrona al realizar una lectura de datos)
  Método acumulativo para datos urgentes y PUSH (se almacena un único número de secuencia límite)
  No se puede recuperar el bit PUSH de los datos entrantes
  Opciones TCP: únicamente la especificación del tamaño máximo de segmento

## Slide 34: El módulo TCP 1 - 2 - 3
Rutinas disponibles para el usuario:
  Apertura/cierre de una conexión
  Lectura/escritura de un número cualquiera de bytes de/hacia una conexión
  Obtención del estado de una conexión
Se pueden establecer los parámetros de las conexiones cuando son creadas
  Parámetros básicos: puertos, conexión activa o pasiva
  Parámetros avanzados: timeouts, ToS, tamaño del bufer de recepción, tiempo máximo en TIME-WAIT...

## Slide 35: Contenido
1) ¿Qué es el MSX?
2) Motivación de InterNestor Suite
3) Limitaciones y decisiones de diseño
4) NestorMan: el gestor de memoria
5) Estructura de InterNestor Suite
6) El módulo RS-232
7) El módulo PPP
8) El módulo IP
9) El módulo TCP
10) Nivel de aplicación: aplicaciones realizadas
11) Conclusión y planes de futuro

## Slide 36: Aplicaciones realizadas 1 - 2 - 3
Instalador de InterNestor Suite
  Reserva memoria para los módulos (mediante NestorMan), los carga y los inicializa
  Permite pausar InterNestor Suite (desconectarlo de la interrupción del reloj sin descargarlo)
Marcador telefónico para modem
Controlador de la conexión PPP
  Permite establecer parámetros PPP e IP antes de abrir la conexión
  Usado normalmente junto con el marcador telefónico en un fichero BAT

## Slide 37: Aplicaciones realizadas 1 - 2 - 3
Controlador de las conexiones TCP
  Permite abrir y cerrar conexiones manualmente
  Permite configurar el tamaño por defecto del bufer de recepción para las conexiones nuevas
Cliente de telnet
  Permite enviar cualquier carácter de control telnet, enviar datos en modo carácter o linea, y conversiones de fin de línea
  Sólo reconoce las opciones telnet Supress Go Ahead, Echo, End Of Record y Binary Transmission
  Ignora los datos urgentes

## Slide 38: Aplicaciones realizadas 1 - 2 - 3
Cliente de FTP
  Basado en línea de comandos
  Muy similar a los homólogos de Windows y Unix
Resolver
  Permite obtener cualquier dato de un DNS
  Uso del DNS negociado por el módulo de nivel 2, o especificación directa de la dirección IP del DNS
Cliente de PING
  Envío manual de los paquetes de petición de eco

## Slide 39: Contenido
1) ¿Qué es el MSX?
2) Motivación de InterNestor Suite
3) Limitaciones y decisiones de diseño
4) NestorMan: el gestor de memoria
5) Estructura de InterNestor Suite
6) El módulo RS-232
7) El módulo PPP
8) El módulo IP
9) El módulo TCP
10) Nivel de aplicación: aplicaciones realizadas
11) Conclusión y planes de futuro

## Slide 40: Conclusión
Se ha realizado la pila partiendo únicamente de RFCs
NestorMan proporciona gestión de memoria para cualquier aplicación
Se ha dado preferencia a la estructura modular frente a la optimización de espacio y velocidad
Objetivo conseguido: pila TCP/IP de uso sencillo para MSX-DOS

## Slide 41: Planes de futuro
Mejora de los módulos existentes en base a errores detectados con el uso
Desarrollo de módulos nuevos para hardware distinto (ethernet, cable joystick...)
Desarrollo de más aplicaciones (cliente de e-mail, IRC, WWW...)

## Slide 42
Fin de la presentación
Fin de la presentación
InterNestor Suite está disponible para descarga en:
http://msx.konamiman.com